ACH				ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		+5C...+15C

| +5C...+15C | ACH 030 | ACH 050 | ACH 075 | ACH 100 | ACH 122 | ACH 120 | ACH 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер формы | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| масса нетто, кг | 46 | 47 | 65 | 70 | 86 | 89 | 92 |
| масса брутто, кг | 77 | 78 | 106 | 111 | 139 | 142 | 145 |
| упаковка, см | 579393 | 579393 | 879393 | 879393 | 84115103 | 84115103 | 84115103 |
| напряжение | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| макс.энергопотр. квт | 0,67 | 0,82 | 1,36 | 1,39 | 1,61 | 1,67 | 2,01 |
| хладагент R-22, кг | 0,68 | 0,68 | 0,85 | 0,85 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| компрессор |  |  |  |  |  |  |  |
| фирма | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Maneurop |
| модель | E6210E | E7213F | T7220F | J7225F | J7231F | J7231P | MT22JC4 |
| тип | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. |
| мощность, ЛС | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |
| шаг ребер, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| поверхность, м2 | 4,9 | 4,9 | 8,9 | 8,9 | 15 | 15 | 15 |
| вентиляторы | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| мощность, Вт | 73 | 73 | 73 | 73 | 67 | 67 | 67 |
| диаметр, мм | 254 | 254 | 254 | 254 | 300 | 300 | 300 |
| производит., м3/ч | 1100 | 1100 | 2160 | 2160 | 1600 | 1600 | 1600 |
| воздухоохладитель |  |  |  |  |  |  |  |
| тип оттайки | сушка | сушка | сушка | сушка | сушка | сушка | сушка |
| шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| поверхность, м2 | 3,9 | 3,9 | 7,8 | 7,8 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| T, C | 10,9 | 13,4 | 10,1 | 11,2 | 8,4 | 8,4 | 10,2 |
| вентиляторы | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| мощность, Вт | 31 | 31 | 31 | 31 | 90 | 90 | 90 |
| диаметр, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 |
| производит., м3/ч | 535 | 535 | 1070 | 1070 | 1830 | 1830 | 1830 |
| длина струи, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| электро кабели |  |  |  |  |  |  |  |
| внешний силовой | 3 1,5 | 3 1,5 | 3 2,5 | 3 2,5 | 3 2,5 | 5 1,5 | 5 1,5 |
| освещение камеры | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 |
| Таблица выбора |  |  |  |  |  |  |  |
| T камеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
|  | 20C | 1005 | 10,7 | 1220 | 14,4 | 2070 | 23,9 | 2455 | 34,0 | 3235 | 48,2 | 3235 | 48,2 | 4245 | 74,4 |
| +5C | 32C | 860 | 8,3 | 1045 | 10,7 | 1720 | 18,0 | 2095 | 25,5 | 2840 | 38,1 | 2840 | 38,1 | 3610 | 56,2 |
|  | 43C | 720 | 5,6 | 875 | 7,6 | 1510 | 14,1 | 1760 | 18,3 | 2570 | 33,3 | 2570 | 33,3 | 3015 | 44,1 |
|  | 20C | 1225 | 14,9 | 1485 | 18,0 | 2325 | 30,6 | 2985 | 42,2 | 3770 | 56,5 | 3770 | 56,5 | 4755 | 85,3 |
| +10C | 32C | 1055 | 10,4 | 1280 | 13,3 | 2100 | 23,4 | 2395 | 30,1 | 3370 | 48,7 | 3370 | 48,7 | 4220 | 68,9 |
|  | 43C | 900 | 8,5 | 1090 | 11,0 | 1835 | 18,8 | 2080 | 26,8 | 2845 | 40,7 | 2845 | 40,7 | 3655 | 60,0 |
|  | 20C | 1470 | 19,1 | 1685 | 23,4 | 2685 | 40,6 | 3340 | 52,2 | 4430 | 73,0 | 4430 | 73,0 | 5480 | 106 |
| +15C | 32C | 1280 | 15,3 | 1470 | 18,3 | 2415 | 29,6 | 3125 | 47,4 | 3955 | 67,2 | 3955 | 67,2 | 4860 | 90,0 |
|  | 43C | 1100 | 12,9 | 1265 | 15,6 | 2200 | 27,8 | 2500 | 39,8 | 3460 | 62,1 | 3460 | 62,1 | 4075 | 80,0 |

Оттайка батареи воздухоохладителя производится воздухом камеры - происходит ее сушка.

Холодопроизводительность Q указана в Ваттах (1,163 Вт = 1 кКал/час).

Рекомендуемый максимальный объем камеры V указан в куб.метрах.

ACM				ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			5C...+5C

| 5C...+5C | ACM 030 | ACM 050 | ACM 060 | ACM 075 | ACM 100 | ACM 122 | ACM 120 | ACM 150 | ACM 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер формы | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| масса нетто, кг | 48 | 49 | 49 | 54 | 73 | 73 | 73 | 91 | 93 |
| масса брутто, кг | 79 | 80 | 80 | 85 | 114 | 114 | 114 | 144 | 146 |
| упаковка, см | 579393 | 579393 | 579393 | 579393 | 879393 | 879393 | 879393 | 84115103 | 84115103 |
| напряжение | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| макс.энергопотр. квт | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,08 | 1,26 | 1,5 | 1,72 | 1,8 | 2,39 |
| хладагент R-22, кг | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,65 | 0,85 | 0,78 | 0,78 | 1,6 | 1,6 |
| компрессор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фирма | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Maneurop | Maneurop |
| модель | E6210 | E7213F | E7215F | T7220F | J7225F | J7231F | J7231P | MT22JC4 | MT28JE4 |
| тип | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. |
| мощность, ЛС | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 |
| конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шаг ребер, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| поверхность, м2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 15 | 15 |
| вентиляторы | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| мощность, Вт | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 67 | 67 |
| диаметр, мм | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 300 | 300 |
| производит., м3/ч | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2160 | 2160 | 2160 | 1600 | 1600 |
| воздухоохладитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип оттайки | газом | газом | газом | газом | газом | газом | газом | газом | газом |
| шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| поверхность, м2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 12,6 | 12,6 |
| T, C | 7,9 | 9,7 | 10,2 | 9,5 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 7,8 | 9,4 |
| вентиляторы | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| мощность, Вт | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 90 | 90 |
| диаметр, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 |
| производит., м3/ч | 535 | 535 | 535 | 535 | 1070 | 1070 | 1070 | 1830 | 1830 |
| длина струи, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| электро кабели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внешний силовой | 3 1,5 | 3 1,5 | 3 2,5 | 3 2,5 | 3 2,5 | 3 2,5 | 5 1,5 | 5 1,5 | 5 2,5 |
| освещение камеры | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 |
| Таблица выбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т камеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
|  | 20C | 775 | 7,4 | 985 | 10,1 | 1010 | 10,2 | 1325 | 14,5 | 1910 | 17,9 | 2105 | 19,9 | 2105 | 19,9 | 3140 | 42,2 | 3895 | 55,3 |
| 5C | 32C | 625 | 5,0 | 830 | 7,1 | 850 | 8,2 | 1010 | 9,6 | 1505 | 12,6 | 1755 | 16,4 | 1755 | 16,4 | 2575 | 32,8 | 3280 | 43,8 |
|  | 43C | 510 | 3,1 | 690 | 4,8 | 700 | 4,8 | 840 | 6,5 | 1305 | 9,5 | 1430 | 13,6 | 1430 | 13,6 | 2135 | 20,9 | 2815 | 32,1 |
|  | 20C | 930 | 10,6 | 1185 | 13,1 | 1260 | 15,2 | 1590 | 19,8 | 2225 | 23,8 | 2500 | 26,1 | 2500 | 26,1 | 3805 | 58,6 | 4375 | 72,3 |
| 0C | 32C | 790 | 7,3 | 1045 | 10,0 | 1075 | 11,3 | 1305 | 15,5 | 1895 | 18,2 | 2215 | 23,0 | 2215 | 23,0 | 3040 | 45,4 | 3880 | 62,0 |
|  | 43C | 655 | 4,0 | 880 | 5,9 | 890 | 6,9 | 1055 | 8,6 | 1585 | 13,0 | 1845 | 17,9 | 1845 | 17,9 | 2660 | 30,0 | 3325 | 39,9 |
|  | 20C | 1190 | 14,7 | 1360 | 17,0 | 1395 | 18,2 | 1885 | 26,9 | 2550 | 30,8 | 2845 | 33,2 | 2845 | 33,2 | 4280 | 75,7 | 5085 | 91,3 |
| +5C | 32C | 1030 | 12,3 | 1145 | 14,1 | 1330 | 16,9 | 1595 | 21,4 | 2215 | 25,1 | 2465 | 29,2 | 2465 | 29,2 | 3555 | 63,1 | 4455 | 82,3 |
|  | 43C | 880 | 7,6 | 990 | 8,1 | 1020 | 9,0 | 1365 | 14,1 | 1925 | 18,8 | 2235 | 23,8 | 2235 | 23,8 | 3225 | 43,2 | 3895 | 53,1 |

Оттайка батареи воздухоохладителя производится горячим хладагентом от компрессора.

Холодопроизводительность Q указана в Ваттах (1,163 Вт = 1 кКал/час).

Рекомендуемый максимальный объем камеры V указан в куб.метрах.

ACB				ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		15C...25C

| 18C...22C | ACB 170 | ACB 200 | ACB 201 | ACB 202 | ACB 300 | ACB 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер формы | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| масса нетто, кг | 60 | 60 | 80 | 82 | 100 | 117 |
| масса брутто, кг | 91 | 91 | 121 | 123 | 153 | 170 |
| упаковка, см | 57 93 93 | 57 93 93 | 87 93 93 | 87 93 93 | 84 115 103 | 84 115 103 |
| напряжение | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| макс.энергопотр. квт | 0,99 | 1,74 | 1,84 | 2,6 | 2,79 | 3,62 |
| хладагент R-22, кг | 0,6 | 0,55 | 0,85 | 0,8 | 1,6 | 1,6 |
| компрессор |  |  |  |  |  |  |
| фирма | Aspera | Maneurop | Maneurop | Maneurop | Maneurop | Maneurop |
| модель | J2190E | MT28JE4 | MT28JE4 | MT40JH4 | MT50HK4 | MT64HM4 |
| тип | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. |
| мощность, ЛС | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| конденсатор |  |  |  |  |  |  |
| шаг ребер, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| поверхность, м2 | 4,9 | 4,9 | 8,9 | 8,9 | 15 | 15 |
| вентиляторы | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| мощность, Вт | 73 | 73 | 73 | 73 | 67 | 67 |
| диаметр, мм | 254 | 254 | 254 | 254 | 300 | 300 |
| производит., м3/ч | 1100 | 1100 | 2160 | 2160 | 1600 | 1600 |
| воздухоохладитель |  |  |  |  |  |  |
| тип оттайки | газом | газом | газом | газом | газом | газом |
| шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| поверхность, м2 | 3,9 | 3,9 | 7,8 | 7,8 | 12,6 | 12,6 |
| T, C | 6,4 | 7,7 | 6,5 | 7,3 | 4,8 | 5,6 |
| вентиляторы | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| мощность, Вт | 31 | 31 | 31 | 31 | 90 | 90 |
| диаметр, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 |
| производит., м3/ч | 535 | 535 | 1070 | 1070 | 1830 | 1830 |
| длина струи, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| электро кабели |  |  |  |  |  |  |
| внешний силовой | 3 2,5 | 5 2,5 | 5 2,5 | 5 2,5 | 5 4,0 | 5 4,0 |
| освещение камеры | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 |
| обогрев двери | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 |
| Таблица выбора |  |  |  |  |  |  |
| Т камеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
|  | 20C | 990 | 8,4 | 1780 | 16,0 | 2090 | 23,1 | 2650 | 34,2 | 3280 | 45,0 | 3745 | 54,0 |
| 18C | 32C | 820 | 6,0 | 1480 | 10,6 | 1780 | 15,3 | 2165 | 22,1 | 2570 | 31,2 | 2705 | 38,9 |
|  | 43C | 595 | 3,3 | 1230 | 7,8 | 1495 | 11,4 | 1705 | 16,6 | 1925 | 21,6 | 2105 | 28,6 |
|  | 20C | 825 | 6,1 | 1595 | 13,1 | 1770 | 17,3 | 2235 | 27,4 | 2640 | 32,0 | 3070 | 42,4 |
| 22C | 32C | 605 | 3,6 | 1240 | 8,6 | 1470 | 12,9 | 1735 | 16,7 | 2025 | 19,4 | 2295 | 30,9 |
|  | 43C |  |  | 890 | 5,2 | 1160 | 8,0 | 1435 | 11,9 | 1490 | 16,5 | 1655 | 21,6 |

Оттайка батареи воздухоохладителя производится горячим хладагентом от компрессора.

Холодопроизводительность Q указана в Ваттах (1,163 Вт = 1 кКал/час).

Рекомендуемый максимальный объем камеры V указан в куб.метрах.

ACA				ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		+5C...+15C

| +5C...+15C | ACA 030 | ACA 050 | ACA 075 | ACA 100 | ACA 122 | ACA 120 | ACA 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер формы | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| масса нетто, кг | 46 | 47 | 65 | 70 | 86 | 89 | 92 |
| масса брутто, кг | 77 | 78 | 106 | 111 | 139 | 142 | 145 |
| упаковка, см | 57 93 93 | 57 93 93 | 87 93 93 | 87 93 93 | 84115103 | 84115103 | 84115103 |
| напряжение | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| макс.энергопотр. квт | 0,77 | 0,89 | 1,33 | 1,52 | 1,76 | 1,76 | 2,35 |
| хладагент R-404a, кг | 0,68 | 0,68 | 0,85 | 0,85 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| компрессор |  |  |  |  |  |  |  |
| фирма | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Unite Herm. | Maneurop |
| модель | E6210GK | E9213GK | T6220GK | J9226GK | J9232GK | TAJ4517Z | MTZ22JC4 |
| тип | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. |
| мощность, ЛС | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |
| шаг ребер, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| поверхность, м2 | 4,9 | 4,9 | 8,9 | 8,9 | 15 | 15 | 15 |
| вентиляторы | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| мощность, Вт | 73 | 73 | 73 | 73 | 67 | 67 | 67 |
| диаметр, мм | 254 | 254 | 254 | 254 | 300 | 300 | 300 |
| производит., м3/ч | 1100 | 1100 | 2160 | 2160 | 1600 | 1600 | 1600 |
| воздухоохладитель |  |  |  |  |  |  |  |
| тип оттайки | сушка | сушка | сушка | сушка | сушка | сушка | сушка |
| шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| поверхность, м2 | 3,9 | 3,9 | 7,8 | 7,8 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| T, C | 10,9 | 13,4 | 10,1 | 11,2 | 8,4 | 8,4 | 10,2 |
| вентиляторы | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| мощность, Вт | 31 | 31 | 31 | 31 | 90 | 90 | 90 |
| диаметр, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 |
| производит., м3/ч | 535 | 535 | 1070 | 1070 | 1830 | 1830 | 1830 |
| длина струи, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| электро кабели |  |  |  |  |  |  |  |
| внешний силовой | 3 1,5 | 3 1,5 | 3 2,5 | 3 2,5 | 3 2,5 | 5 1,5 | 5 1,5 |
| освещение камеры | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 |
| Таблица выбора |  |  |  |  |  |  |  |
| T камеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
|  | 20C | 1025 | 11,0 | 1340 | 15,8 | 1910 | 22,0 | 2425 | 33,6 | 2845 | 39,4 | 2845 | 39,4 | 4145 | 72,6 |
| +5C | 32C | 840 | 8,1 | 1075 | 11,0 | 1520 | 15,9 | 1945 | 23,6 | 2265 | 27,5 | 2265 | 27,5 | 3300 | 51,4 |
|  | 43C | 660 | 5,1 | 830 | 7,2 | 1160 | 10,8 | 1575 | 16,4 | 1810 | 18,9 | 1810 | 18,9 | 2735 | 40,0 |
|  | 20C | 1250 | 15,2 | 1645 | 20,0 | 2355 | 31,0 | 2980 | 42,1 | 3515 | 49,6 | 3515 | 49,6 | 5115 | 91,8 |
| +10C | 32C | 1035 | 10,2 | 1340 | 13,9 | 1905 | 21,3 | 2425 | 30,4 | 2840 | 35,7 | 2840 | 35,7 | 4135 | 67,5 |
|  | 43C | 825 | 7,8 | 1050 | 10,6 | 1480 | 15,2 | 2000 | 25,8 | 2320 | 29,9 | 2320 | 29,9 | 3475 | 57,0 |
|  | 20C | 1520 | 19,8 | 1980 | 27,5 | 2840 | 42,9 | 3525 | 55,1 | 4165 | 65,1 | 4165 | 65,1 | 6170 | 119 |
| +15C | 32C | 1265 | 15,1 | 1655 | 20,6 | 2365 | 31,6 | 2950 | 44,8 | 3465 | 52,6 | 3465 | 52,6 | 5135 | 95,0 |
|  | 43C | 1025 | 12,0 | 1300 | 16,0 | 1845 | 29,0 | 2510 | 39,9 | 2935 | 46,7 | 2935 | 46,7 | 4365 | 85,7 |

Оттайка батареи воздухоохладителя производится воздухом камеры - происходит ее сушка.

Холодопроизводительность Q указана в Ваттах (1,163 Вт = 1 кКал/час).

Рекомендуемый максимальный объем камеры V указан в куб.метрах.

ACN				ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			5C...+5C

| 5C...+5C | ACN 030 | ACN 050 | ACN 060 | ACN 075 | ACN 100 | ACN 122 | ACN 120 | ACN 150 | ACN 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер формы | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| масса нетто, кг | 48 | 49 | 49 | 54 | 73 | 73 | 73 | 91 | 93 |
| масса брутто, кг | 79 | 80 | 80 | 85 | 114 | 114 | 114 | 144 | 146 |
| упаковка, см | 579393 | 579393 | 579393 | 579393 | 879393 | 879393 | 879393 | 84115103 | 84115103 |
| напряжение | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| макс.энергопотр. квт | 0,68 | 0,78 | 0,94 | 1,11 | 1,34 | 1,59 | 1,59 | 2,11 | 2,55 |
| хладагент R-404a, кг | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,65 | 0,85 | 0,78 | 0,78 | 1,6 | 1,6 |
| компрессор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фирма | Aspera | Aspera | Electrolux | Aspera | Aspera | Aspera | Unite Herm. | Maneurop | Maneurop |
| модель | E6210GK | E9213GK | MP14TB | T6220GK | J9226GK | J9232GK | TAJ4517Z | MTZ22JC | MTZ28JE |
| тип | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. |
| мощность, ЛС | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 |
| конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шаг ребер, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| поверхность, м2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 15 | 15 |
| вентиляторы | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| мощность, Вт | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 67 | 67 |
| диаметр, мм | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 300 | 300 |
| производит., м3/ч | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2160 | 2160 | 2160 | 1600 | 1600 |
| воздухоохладитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип оттайки | газом | газом | газом | газом | газом | газом | газом | газом | газом |
| шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| поверхность, м2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 12,6 | 12,6 |
| T, C | 7,9 | 9,7 | 10,2 | 10,5 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 7,8 | 9,4 |
| вентиляторы | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| мощность, Вт | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 90 | 90 |
| диаметр, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 |
| производит., м3/ч | 535 | 535 | 535 | 535 | 1070 | 1070 | 1070 | 1830 | 1830 |
| длина струи, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| электро кабели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внешний силовой | 3 1,5 | 3 1,5 | 3 1,5 | 3 2,5 | 3 2,5 | 3 2,5 | 5 1,5 | 5 1,5 | 5 1,5 |
| освещение камеры | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 |
| Таблица выбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т камеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
|  | 20C | 685 | 6,5 | 960 | 9,9 | 1065 | 10,7 | 1375 | 13,8 | 1680 | 15,8 | 2005 | 19,0 | 2005 | 19,0 | 2870 | 38,6 | 3615 | 48,6 |
| 5C | 32C | 505 | 4,0 | 670 | 5,8 | 800 | 7,8 | 1035 | 10,0 | 1260 | 10,5 | 1505 | 14,0 | 1505 | 14,0 | 2155 | 27,5 | 2715 | 34,6 |
|  | 43C | 370 | 2,2 | 480 | 3,3 | 625 | 4,3 | 810 | 5,5 | 970 | 7,1 | 1190 | 11,3 | 1190 | 11,3 | 1630 | 15,9 | 2050 | 20,0 |
|  | 20C | 830 | 9,4 | 1105 | 12,2 | 1290 | 15,5 | 1670 | 20,1 | 2040 | 21,8 | 2435 | 25,4 | 2435 | 25,4 | 3485 | 53,7 | 4390 | 67,6 |
| 0C | 32C | 625 | 5,8 | 830 | 7,9 | 985 | 10,4 | 1275 | 13,4 | 1555 | 14,9 | 1860 | 19,3 | 1860 | 19,3 | 2660 | 39,7 | 3350 | 50,1 |
|  | 43C | 465 | 2,8 | 615 | 4,1 | 775 | 6,0 | 1005 | 7,8 | 1205 | 9,9 | 1470 | 14,2 | 1470 | 14,2 | 2025 | 22,8 | 2550 | 28,7 |
|  | 20C | 1005 | 12,4 | 1340 | 16,7 | 1565 | 20,5 | 2025 | 26,5 | 2560 | 30,9 | 3055 | 35,6 | 3055 | 35,6 | 4375 | 77,3 | 5505 | 97,3 |
| +5C | 32C | 770 | 9,2 | 1025 | 12,6 | 1215 | 15,5 | 1570 | 20,0 | 1990 | 22,5 | 2375 | 28,1 | 2375 | 28,1 | 3400 | 60,3 | 4280 | 75,9 |
|  | 43C | 580 | 5,0 | 765 | 6,3 | 960 | 8,5 | 1240 | 11,0 | 1490 | 14,5 | 1810 | 19,3 | 1810 | 19,3 | 2500 | 33,5 | 3150 | 42,2 |

Оттайка батареи воздухоохладителя производится горячим хладагентом от компрессора.

Холодопроизводительность Q указана в Ваттах (1,163 Вт = 1 кКал/час).

Рекомендуемый максимальный объем камеры V указан в куб.метрах.

ACK				ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		18C...25C

| 18C...25C | ACK 100 | ACK 120 | ACK 170 | ACK 201 | ACK 202 | ACK 203 | ACK 300 | ACK 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер формы | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| масса нетто, кг | 54 | 61 | 61 | 78 | 80 | 80 | 114 | 115 |
| масса брутто, кг | 85 | 92 | 92 | 119 | 121 | 121 | 167 | 168 |
| упаковка, см | 579393 | 579393 | 579393 | 879393 | 879393 | 879393 | 84115103 | 84115103 |
| напряжение | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| макс.энергопотр. квт | 0,87 | 0,99 | 1,4 | 1,49 | 1,93 | 2,61 | 2,18 | 3,63 |
| хладагент R-404a, кг | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,85 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 |
| компрессор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фирма | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Maneurop | Maneurop | Unite Her | Maneurop |
| модель | T2178GK | J2192GK | J2212GK | J2212GK | LTE22JE4 | LTE28JH4 | TFH2511Z | LTE40HL4 |
| тип | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. | гермет. |
| мощность, ЛС | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шаг ребер, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| поверхность, м2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 15 | 15 |
| вентиляторы | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| мощность, Вт | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 67 | 67 |
| диаметр, мм | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 300 | 300 |
| производит., м3/ч | 1100 | 1100 | 1100 | 2160 | 2160 | 2160 | 1600 | 1600 |
| воздухоохладитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип оттайки | газом | газом | газом | газом | газом | газом | газом | газом |
| шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| поверхность, м2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 12,6 | 12,6 |
| T, C | 6,5 | 6,9 | 7,8 | 5,3 | 6,7 | 8,3 | 6,0 | 6,4 |
| вентиляторы | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| мощность, Вт | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 90 | 90 |
| диаметр, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 |
| производит., м3/ч | 535 | 535 | 535 | 1070 | 1070 | 1070 | 1830 | 1830 |
| длина струи, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| электро кабели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внешний силовой | 3 1,5 | 3 1,5 | 3 2,5 | 3 2,5 | 5 1,5 | 5 1,5 | 5 2,5 | 5 2,5 |
| освещение камеры | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 |
| обогрев двери | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 |
| Таблица выбора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т камеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
|  | 20C | 835 | 8,0 | 1005 | 9,9 | 1275 | 13,9 | 1400 | 16,4 | 1870 | 23,1 | 2650 | 35,3 | 2835 | 37,7 | 3560 | 62,6 |
| 18C | 32C | 590 | 4,2 | 710 | 5,8 | 905 | 7,9 | 1015 | 10,0 | 1365 | 13,7 | 1990 | 21,4 | 2215 | 23,9 | 2635 | 36,4 |
|  | 43C | 430 | 2,7 | 515 | 4,0 | 655 | 5,8 | 755 | 7,1 | 920 | 9,1 | 1500 | 16,0 | 1615 | 17,2 | 2055 | 28,8 |
|  | 20C | 680 | 6,2 | 815 | 7,9 | 1035 | 11,3 | 1110 | 11,7 | 1540 | 17,7 | 2180 | 26,8 | 2400 | 29,5 | 3000 | 50,0 |
| 22C | 32C | 460 | 2,8 | 555 | 3,9 | 705 | 5,2 | 800 | 7,0 | 1090 | 9,8 | 1590 | 15,6 | 1785 | 17,4 | 2080 | 27,2 |
|  | 43C | 325 | 1,6 | 390 | 2,6 | 495 | 3,7 | 575 | 4,8 | 700 | 6,3 | 1175 | 11,1 | 1265 | 12,1 | 1605 | 20,5 |
|  | 20C | 585 | 4,7 | 700 | 6,3 | 890 | 7,0 | 1000 | 10,4 | 1340 | 14,9 | 1890 | 21,4 | 2085 | 23,7 | 2595 | 41,1 |
| 25C | 32C | 385 | 2,1 | 460 | 2,8 | 585 | 3,2 | 675 | 5,4 | 920 | 7,9 | 1350 | 12,3 | 1525 | 14,0 | 1745 | 21,6 |
|  | 43C | 265 | 1,3 | 315 | 1,8 | 400 | 2,0 | 475 | 3,4 | 565 | 4,6 | 980 | 8,6 | 1055 | 9,3 | 1340 | 16,5 |

Оттайка батареи воздухоохладителя производится горячим хладагентом от компрессора.

Холодопроизводительность Q указана в Ваттах (1,163 Вт = 1 кКал/час).

Рекомендуемый максимальный объем камеры V указан в куб.метрах.

РАЗМЕРЫ  и  МОНТАЖ  серии  AC

AC - Форма 1

AC - Форма 2

AC - Ôîðìà 3